## Slide 1: Graditeljstvo u zootehnici Zakonska regulativa u području graditeljstva
mr. sc. Miomir Stojnović
VGUK

## Slide 2: Graditeljstvo - definicija
Graditeljstvo podrazumijeva projektiranje, građenje, uporabu i održavanje te uklanjanje građevine, pri čemu se ne smije ugroziti život i zdravlje ljudi, okoliš, priroda, druge građevine i stvari, niti stabilnost tla na okolnom zemljištu.
(http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=28128)

## Slide 3: Pojmovi iz Zakona o graditeljstvu
energetsko svojstvo zgrade je izračunata ili izmjerena količina energije potrebna za zadovoljavanje potreba za energijom prilikom karakteristične uporabe zgrade, a koja među ostalim uključuje energiju koja se koristi za grijanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu tople vode i osvjetljenje
gradilište je zemljište i/ili građevina, uključivo i privremeno zauzete površine, na kojima se izvodi građenje ili radovi potrebni za primjenu odgovarajuće tehnologije građenja i zaštitu
gradnja je projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
građenje je izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, održava ili uklanja postojeća građevina
građevina je građenjem nastao i s tlom povezan sklop, izveden od svrhovito povezanih građevnih proizvoda sa ili bez instalacija, sklop s ugrađenim postrojenjem, samostalno postrojenje povezano s tlom ili sklop nastao građenjem
iskolčenje građevine je geodetski prijenos tlocrta vanjskog obrisa, odnosno osi građevine koja će se graditi, na teren unutar građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru koji izvodi ovlašteni inženjer geodezije sukladno posebnom propisu
zgrada je zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari. Zgradom se ne smatra pojedinačna građevina unutar sustava infrastrukturne građevine

## Slide 4: Sudionici u gradnji
1. Investitor – pravna ili fizička osoba u čije ime se gradi građevina.
2. Projektant - fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog
naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer.
3. Izvođač - osoba koja gradi ili izvodi pojedine radove na građevini.
4. Nadzorni inženjer - fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe
strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer i provodi u ime
investitora stručni nadzor građenja.
5. Revident - fizička osoba ovlaštena za kontrolu projekata.

## Slide 5: Temeljni zahtjevi za građevinu Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html
1. mehanička otpornost i stabilnost
2. sigurnost u slučaju požara
3. higijena, zdravlje i okoliš
4. sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe
5. zaštita od buke
6. gospodarenje energijom i očuvanje topline
7. održiva uporaba prirodnih izvora.

## Slide 6: Mehanička otpornost i stabilnost
Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do:
rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela
velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv
oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive konstrukcije
oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

## Slide 7: Sigurnost u slučaju požara
Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da u slučaju izbijanja požara:
nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja
nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno
širenje požara na okolne građevine je ograničeno
korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni
sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir.

## Slide 8: Higijena, zdravlje i okoliš
Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, posebno kao rezultat:
istjecanja otrovnog plina
emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC-volatile organic compounds), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni i otvoreni prostor
emisije opasnog zračenja
ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo
ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu
pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg otpada
prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine.

## Slide 9: Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe
Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede od eksplozija i provale.
Posebno, građevine moraju biti projektirane i izgrađene vodeći računa o pristupačnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti.

## Slide 10: Zaštita od buke
Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima.

## Slide 11: Gospodarenje energijom i očuvanje topline
Građevine i njihove instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti projektirane i izgrađene tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine.
Građevine također moraju biti energetski učinkovite, tako da koriste što je moguće manje energije tijekom građenja i razgradnje.

## Slide 12: Održiva uporaba prirodnih izvora
Građevine moraju biti projektirane, izgrađene i uklonjene tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a posebno moraju zajamčiti sljedeće:
ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja
2. trajnost građevine
3. uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama.

## Slide 13: Razvrstavanje građevina
Građevine se s obzirom na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom razvrstavaju u pet skupina, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi:
1. skupina – građevine planirane Državnim planom prostornog razvoja
2. skupina – građevine za koje se prema posebnim propisima utvrđuju posebni uvjeti u postupku
procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
3. skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti
4. skupina – građevine za koje se utvrđuju uvjeti priključenja, a ne utvrđuju se drugi posebni uvjeti
5. skupina – građevine koje nisu razvrstane u 1., 2., 3. ili 4. skupinu.

## Slide 14: Označavanje gradilišta https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_04_42_784.html
Gradilište na kojem se gradi na temelju građevinske dozvole mora biti označeno pločom koja obvezno sadrži:
naziv i vrstu građevine koja se gradi
broj katastarske čestice i katastarske općine na kojoj se građevina gradi te adresa (ako je poznata)
ime, odnosno tvrtku investitora,
ime odnosno tvrtku projektanta,
ime odnosno tvrtku izvođača,
ime odnosno tvrtku osobe koja provodi stručni nadzor građenja,
naziv tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu,
klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnosti, odnosno izvršnosti dozvole,
datum prijave početka građenja,
naznaku da se radi o kulturnom dobru ako se radovi izvode na građevini upisanoj u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

## Slide 15: Projekti – vrste projekata
1. glavni projekt
2. izvedbeni projekt
3. tipski projekt
4. projekt uklanjanja građevine.

## Slide 16: GLAVNI PROJEKT
Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta.
Glavni projekt, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova sadrži:
1. arhitektonski projekt
2. građevinski projekt
3. elektrotehnički projekt
4. strojarski projekt.

## Slide 17: GEODETSKI PROJEKT
Geodetskim projektom prikazuje se smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici te oblik i veličina građevne čestice čije se formiranje određuje građevinskom dozvolom.
Geodetski projekt izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta.
Na temelju geodetskog projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, koji je sastavni dio građevinske dozvole, međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje građevne čestice u katastru, iskolčenje građevine i evidentiranje građevine u katastru.

## Slide 18: IZVEDBENI PROJEKT
Izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom.
Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom.
Izvedbeni projekt se izrađuje za građenje građevina planiranih Državnim planom prostornog razvoja (1. skupina građevina) te u slučaju u kojem su to investitor i projektant ugovorili ugovorom o izradi glavnog projekta ili kada su to investitor i izvođač ugovorili ugovorom o građenju.

## Slide 19: TIPSKI PROJEKT
Tipski projekt je projekt koji sadrži sve elemente propisane za sadržaj glavnog projekta bez definiranja uvjeta gradnje na određenoj lokaciji i za koji je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izdalo Rješenje o tipskom projektu.
Prednost tipskog projekta je da se jednom u projektu definira građevina ili njezin dio koji se zatim mogu postavljati (izvoditi) više puta na raznim lokacijama, a da se kasnije dodatno određuju samo dijelovi građevine koji ovise o konkretnoj lokaciji.

## Slide 20: PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE
Projekt uklanjanja građevine je projekt kojim se tehnički razrađuju rješenja, odnosno postupak i način uklanjanja građevine i stvari koje se nalaze u građevini, prethodno rješavanje pitanja odvajanja priključaka građevine na energetsku i/ili drugu infrastrukturu, sigurnosne mjere, mjere gospodarenja otpadom, oporabe i/ili zbrinjavanja otpada iz građevine i otpada nastalog uklanjanjem građevine, sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom, te odvoz i zbrinjavanje građevinskog materijala nastalog uklanjanjem građevine.