## Slide 1: STROJEVI I OPREMA NA SVINJOGOJSKIM FARMAMA
VELEUČILIŠTE U KRIŽEVCIMA
Mr. sc. Miomir Stojnović, v. pred.

## Slide 2: STROJEVI I OPREMA NA SVINJOGOJSKIM FARMAMA
Karakteristike svinjogojske proizvodnje:
Visoka proizvodnost rada
Specijalizirane faze proizvodnje
Potpuna izbalansiranost obroka
Automatska kontrola mikroklime
Automatizacija hranidbe, napajanja i izgnojavanja objekata

## Slide 3: OBJEKTI NA SVINJOGOJSKOJ FARMI
Prasilišta
Pripustilišta
Čekališta
Odgajališta
Tovilišta
Prateći objekti

## Slide 4: FARMA NA UZVISINI-DALEKO OD NASELJA
Zbog emisija onečišćujućih tvari
(otpadne vode, neugodni mirisi, štetni plinovi, korpuskularna onečišćenja…)

## Slide 5: Prasilište
Krmača dolazi u prasilište nekoliko dana pred prasenje i boravi s leglom najčešće 28 dana.
Za vrijem boravka u prasilištu krmača je uklještena kako ne bi ozlijedila ili usmrtila prasad.
Nakon odbića prasadi krmača ide u pripustilište, a prasad u odgajalište.

## Slide 6: BOKSOVI ZA UKLJEŠTENJE KRMAČE

## Slide 7: Boks u prasilištu s klasičnim uklještenjem
Prasad neometano prolazi s lijeve i desne strane i odostraga kako bi došla do sise.

## Slide 8: UKLJEŠTENJE KRMAČE-PRASAD NA SISI

## Slide 9: Boks s dijagonalnim uklještenjem
Uklještenje postavljeno po dijagonali omogućava uštedu prostora do 30 % za isti kapacitet.

## Slide 10: Uklještenje krmače u prasilištu
Ispred krmače je hranilica s dozatorom i sa strane automatska pojilica.

## Slide 11: GRIJANJE PRASADI U BOKSU ZA PRASENJE
Grijanje jednog dijela boksa u prasilištu omogućava prasadi potrebnu temperaturu od 32-33 0C u prvim danima života, a da ne smeta krmači. Temperatura se postupno smanjuje za 2-3 stupnja tjedno.
GRIJANJE:
Odozgora pomoću IC lampi
Podno pomoću cijevi s toplom vodom ili električnog grijača u podu

## Slide 12: POTHLAĐENA PRASAD U PRASILIŠTU

## Slide 13: Pripustilište
Krmače i nazimice borave u pripustilištu gdie se umjetno osjemenjuju kad se pojave znakovi tjeranja.
Prisutnost nerasta stimulira estrus pospješuje znakove tjeranja.
Držanje može biti individualno ili grupno.
Boravak u pripustilištu 35 dana, nakon čega se prebacuju u čekalište.

## Slide 14: Nerast u pripustilištu
Vizualni kontakt preko rešetke.
Grupno držanje s dijelom punog poda s puno stelje i dijelom rešetkastog poda s hranilicama i pojilicama.
Prirodno svjetlo jedan je od suvremenih zahtjeva vezano uz dobrobit.

## Slide 15: ČEKALIŠTE-INDIVIDUALNO DRŽANJE KRMAČA
Nakon uspješnog osjemenjivanja krmače idu u čekalište gdje borave do 5 dana pred prasenje, kad se prebacuju u prasilište.
Držanje:
Individualno
Grupno

## Slide 16: KRMAČA U INDIVIDUALNOM BOKSU U ČEKALIŠTU
Lakši nadzor svake pojedine životinje
Problem: nema interakcije s drugim životinjama, što nije u skladu s njihovim prirodnim ponašanjem i njihovom dobrobiti.

## Slide 17: Čekalište
Suvremena čekališta s grupnim držanjem i automatskim prepoznavanjem svake individualne životinje pomoću transponderskog čipa – omogućena individualizirana automatska hranidba krmača pomoću pozivnih stanica za hranidbu.

## Slide 18: RUČNA HRANIDBA KRMAČA U ČEKALIŠTU
U starijim objektima s individualnim držanjem ručna hranidba, uz istovremeni nadzor svake životinje.

## Slide 19: Odgajalište
U odgajalištu prasad boravi od odbića (7-8 kg tjelesne mase) do pred odlazak u tovilište (25-30 kg tjelesne mase).
Grupno držanje u boksovima s dvije temperaturne zone i automatskom hranilicom između dva susjedna boksa ili cijevnom hranilicom u sredini boksa.
Suvremena odgajališta imaju prirodno osvjetljenje, pregrade boksova su od plastike (HDPE ili PU 5 cm debljine) s povišenjem od pocinčanih cijevi.

## Slide 20: Odgajalište s Pignic hranilicama
Cijevne hranilice s integriranom pojilicom za vlaženje suhe smjese.
Hranidba po volji (ad libitum).
Temperatura u odgajalištu u početku je 28 0C, a zatim se smanjuje tjedno za 2 stupnja do temperature od 20 0C.

## Slide 21: Cijevni konvejer s čepovima
Smjesa se transportira pomoću plastičnih čepova na beskonačnom lancu ili plastificiranom čeličnom užetu.
Koriste se i spiralni konvejeri i lančasti konvejeri s beskonačnim lancem u koritu.

## Slide 22: Odgajalište s mokrom hranidbom
Neke farme orijentiraju se na mokru hranu.
Hrana se daje u valove. Pomoću senzora se određuje količina, a hrana se automatski dozira pomoću pneumatskih ventila od centralne kuhinje pomoću crpke kroz cijevi do valova.

## Slide 23: Mokra hranidba u odgajalištu
Za dobre rezultate kod mokre hranidbe važna je higijena, što podrazumijeva detaljno ispiranje sustava nakon svakog hranjenja.

## Slide 24: Držanje na dubokoj stelji
Kao alternativa držanju na rešetkastom podu ili polurešetkastom podu, držanje na dubokoj stelji zahtijeva više ljudskog rada, ali daje bolje uvjete i veću dobrobit za životinje.

## Slide 25: Tovilište
Nakon faze odgajališta, prasad s tjelesnom masom 25 – 30 kg ide u tovilište. Držanje je grupno u boksovima sa svom potrebnom opremom za hranidbu i napajanje.
Tov može biti podijeljen na predtov do 60 kg i završni tov do 100-110 kg.

## Slide 26: HRANILICA ZA TOV SVINJA
Hranilice su automatske, najčešće s 4 mjesta za hranidbu. Mogu biti obostrane između 2 susjedna boksa.
Hranilice mogu biti i cijevne, a za mokri tov koriste se valovi.
Hrana se daje po volji (ad libitum) kako bi prirast bio što veći, uz što bolju konverziju hrane.

## Slide 27: OBOSTRANA HRANILICA U PREGRADI BOKSA

## Slide 28: CIJEVNE HRANILICE TUBE FEEDER

## Slide 29: Cijevna hranilica s integriranim pojilicama za vlaženje smjese
Svinje, od svih domaćih životinja, trebaju najviše vode po kg suhe tvari obroka (6-8 l/kg), tako da se kod suhe hranidbe često kombinira hranilica s pojilicom.

## Slide 30: HRANIDBA S PODA
Najlošije, ali najjeftinije rješenje (velik rasap hrane, prljanje…)

## Slide 31: VENTILACIJA SVINJOGOJSKIH OBJEKATA
Prirodna ventilacija
Funkcionira na principu gravitacije – hladni zrak je teži od toplog zraka.
Topli zrak u staji kao specifično lakši diže se i izlazi iz objekta, a svježi hladni zrak struji kroz otvore u objekt.
Prikladno samo za manje objekte s manjim brojem životinja.

## Slide 32: Ulaz zraka
Ulaz zraka kroz bočne inlete (lijevo)
Ulaz zraka kroz difuzorski strop (desno)

## Slide 33: MEHANIČKA VENTILACIJA
Ventilacija u pravilu funkcionira automatski, na temelju praćenja temperature i relativne vlažnosti zraka pomoću senzora, a može biti:
Vertikalna
Horizontalna
Tunelska
Kombi-tunelska
Tunelska ventilacija
- Ventilatori na zabatu objekta povlače zrak cijelom dužino kao kroz tunel, pri čemu stvaraju intenzivnije strujanje zraka tijekom ljetnih vrućina.

## Slide 34: TUNELSKA VENTILACIJA-ULAZNI OTVORI ZA ZRAK
Snažni ventilatori izbacuju stajski zrak stvarajući podtlak u objektu.
Svježi zrak ulazi kroz bočne otvore – inlete u objekt i struji cijelom dužinom kao kroz tunel

## Slide 35: Vertikalna ventilacija s ventilatorima u krovu

## Slide 36: Vertikalna ventilacija - dimnjaci za ulaz zraka
Zrak ulazi kroz izolirane cijevi – dimnjake smještene u krovu i distribuira se ravnomjerno pomoću distributora u donjem dijelu dimnjaka.

## Slide 37: Kombi-difuzorski strop s inletima za svježi zrak
Pri niskim temperaturama zrak ulazii kroz otvore difuzorskog stropa
Pri ljetnim visokim temperaturama otvaraju se stropni inleti i svježi zrak snažno struji velikom brzinom u objekt.

## Slide 38: Izolacija difuzorskog stropa
Dobra termo-izolacija difuzorskog stropa omogućava znatne uštede topline u zimskim mjesecima.

## Slide 39: GRIJANJE OBJEKATA U SVINJOGOJSTVU
Toplozračno grijanje (JETMASTER PLINSKI GRIJAČI…)
Grijanje toplom vodom (delta cijevi, twin-pipe…)

## Slide 40: RGA grijač s dimnjakom za sagorjele plinove

## Slide 41: Grijanje objekta pomoću delta cijevi s toplom vodom i difuzorskog stropa

## Slide 42: Grijanje s udvojenim cijevima na zidu (twin pipe)

## Slide 43: Dvoklimatsko grijanje

## Slide 44: Zonsko grijanje za prasad s dvije cijevi s toplom vodom

## Slide 45: Kompjutor za kontrolu klime

## Slide 46: Hlađenje objekta pomoću coolbox sustava
Kroz uložak smješten na ulazu zraka u objekt cirkulira voda koja u kontaktu s vrućim ulaznim zrakom preuzima dio topline i spušta temperaturu za 6-8 0C.

## Slide 47: Coolbox hlađenje

## Slide 48: Potopna crpka za cool box sustav hlađenja
Osigurava cirkulaciju vode kroz sustav i nadoknađuje vodu isparenu u kontaktu s vrućim zrakom.

## Slide 49: Hlađenje evaporacijom-pad cooling

## Slide 50: Pad cooling – celulozni uložak u zidu objekta

## Slide 51: Hlađenje zamagljivanjem-combicool sustav

## Slide 52: Hlađenje zamagljivanjem (60 bara)
Voda se pod tlakom od 60 bara raspršuje pomoću mlaznica od nehrđajućeg čelika u prostoru pod stropom objekta i pri tome sitne čestice isparavaju i uzimaju toplinu zraku.

## Slide 53: Centralna crpka sustava hlađenja s 4 stupnja filtriranja vode
Filteri sprečavaju začepljenje mlaznica kamencem i drugim nečistoćama iz vode.

## Slide 54: Pročišćavanje stajskog zraka
Zrak koji ventilatori izbacuju iz objekta se prethodno pročišćava u 3 faze:
Fizikalni tretman
Kemijski tretman
Biološki tretman

## Slide 55: Funkcionalni dijagram sustava pročišćavanja stajskog zraka

## Slide 56: Bio-prečistači za stajski zrak
U prečistaču su mikroorganizmi pomiješani s nosačem (piljevina, treset, kokosova vlakna…)
Mikroorganizmi se hrane onečišćujućim tvarima iz zraka i tako ga pročišćavaju.

## Slide 57: Pročišćavanje stajskog zraka biološkim prečistačem Biorex-Hartmann

## Slide 58: Kemijsko pročišćavanje amonijaka

## Slide 59: IZGNOJAVANJE NA SVINJOGOJSKIM FARMAMA
Ovisi o izvedbi objekta i načinu držanja
  Puni pod, stelja
  Djelomično puni pod, rešetkasti pod
  Kanali ispod rešetke s meh. potiskivanjem gnoja (npr. Schub-stange)
  Sistem sifona i otjecanja kroz drenažne cijevi

## Slide 60: Laguna za gnojovku
Velike farme imaju velike lagune za gnojovku.
Potrebno je osigurati minimalno 10 m3 zapremnine po uvjetnom grlu.
Otvorene lagune više nisu dozvoljene u razvijenim zemljama zbog ispuštanja amonijaka u atmosferu

## Slide 61: Separator za gnoj
Odvaja krutu od tekuće faze
Smanjuje potrebni kapacitet
laguna i spremnika za gnojovku

## Slide 62: Separator gnoja

## Slide 63: Postrojenje za dobivanje bio-plina

## Slide 64: Sustav obrade svinjskog gnoja